|  | Línea BH Industrial HBH Hélice BAKER HUGHES Modelo 20 PO |
| --- | --- |

Kobe Argentina

| Bomba Vertical, Tipo HBH, Flujo Axial | Modelo 20 PO (Lubricada con aceite) La bomba HBH, modelo 20 PO, tiene una gran capa-cidad para transferir fluídos (13.600 GPM ó 3.089 m3/h a 975 r.p.m.) desde una sumergencia de 5 metros o más. Cada etapa permite una elevación del fluído de 5,30 metros (17,5 pies) y éste modelo admite hasta 3 etapas, lo que significa una altura neta de elevación de más de 15 metros (50 pies). Puede transferir distintos tipos de fluídos, ya sea agua común, agua tratada o soluciones químicas. Además, recomendamos el uso de éste modelo junto con un dispositivo lubricador de los cojinetes de los ejes de cabezal, de línea y de bomba. Se sugiere un aceite SAE 30 como lubricante, con él puede lograrse una mayor duración de los mismos. Igualmente, la lubricación, se puede realizar con el mismo fluído impulsado. El diámetro interior máximo de columna es de 0,75 metros, al igual que su conexión bridada en super-ficie. Aplicaciones La HBH, modelo 20 PO, es una bomba de alta capa-cidad y ampliamente usada para trabajos de irriga-ción, drenajes, inundaciones, agricultura, minería, pe-tróleo, extracción de agua de ríos y numerosas apli-caciones más. Ventajas de la HBH, modelo 20 PO La bomba vertical requiere un mínimo espacio en superficie para su instalación. La altura neta positiva de aspiración (ANPA) disponible puede ser mínima para satisfacer el ANPA requerido por la bomba. No requiere cebado ya que los impulsores y difu-sores se sumergen en el fluído a ser bombeado. La bomba HBH, es altamente versátil y adaptable para su instalación en distintos lugares. Se pueden usar distintos materiales en su fabrica-ción para poder satisfacer algunos requerimientos especiales. |
| --- | --- |